Dispositivi necessari:

1 Switch Layer 2 (es. Cisco 2960)

1 Router (es. Cisco 1941) per il routing inter-VLAN

4 PC (uno per ogni VLAN)

VLAN da creare:

VLAN 10: Rete 192.168.10.0/24

VLAN 20: Rete 192.168.20.0/24

VLAN 30: Rete 192.168.30.0/24

VLAN 40: Rete 192.168.40.0/24

Assegna gli indirizzi IP ai PC:

PC1 (VLAN 10): IP 192.168.10.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.10.1

PC2 (VLAN 20): IP 192.168.20.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.20.1

PC3 (VLAN 30): IP 192.168.30.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.30.1

PC4 (VLAN 40): IP 192.168.40.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.40.1

Configura le VLAN sullo switch:

Assegna le porte ai PC nelle rispettive VLAN
interface range fastEthernet 0/1 - 4
switchport mode access
switchport access vlan 10 ! Assegna la porta 1 alla VLAN 10

interface fastEthernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20 ! Assegna la porta 2 alla VLAN

20interface fastEthernet 0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30 ! Assegna la porta 3 alla VLAN 30

interface fastEthernet 0/4
switchport mode access
switchport access vlan 40 ! Assegna la porta 4 alla VLAN 40

3 Configura le interfacce del router:

Crea le sotto-interfacce per ogni VLAN
interface gigabitEthernet 0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface gigabitEthernet 0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

interface gigabitEthernet 0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

interface gigabitEthernet 0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0